ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica
	QUANTIDADE:13
DESCRITIVO
Especificação técnica: Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica bivolt adulto. Descrição mínima: Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular, Elevação de Altura e CPR. Grades laterais articuláveis, retrateis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, com altura igual superior a 40 cm, dotada de cilindro pneumático, em toda a extensão do leito. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio e teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálicas perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de 6” polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com rolamentos, com, pelo menos, dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 250Kg. Acompanha colchão com espuma ortopédica de 12cm, espessura densidade D33 com forro em curvim na cor azul. Registro na ANVISA. Certificado de conformidade técnica junto ao inmetro que contemple a norma 60601-2-38 ou a 60601- 2-52 da 3ª edição. Garantia mínima de 01(um) ano. Instalação e treinamento.