ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	VENTILADOR PULMONAR BIPAP
	QUANTIDADE: 06
DESCRITIVO
VENTILADOR PULMONAR BIPAP, PORTÁTIL - VENTILADOR PULMONAR, BIPAP, AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADO, PORTÁTIL, CPAP ESPONTÂNEO, BIPAP, PRESSÃO (4 A 25CMH2O) E TEMPO DE RAMPA (0 A 45 MIN), PRESSÃO, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, DESCONEXÃO DE PACIENTE, ERROS DO SISTEMA, ARMAZENAMENTO DE DADOS ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMORIA, ALIMENTAÇÃO 110 A 230 V,60 HZ, INCLUI MASCARA DE SILICONE TAMANHO E TIPO CONFORME EDITAL, DIMENSÕES: CIRCUITO PACIENTE 22 X 22 X 1,80 CM, ATENDIMENTO A NORMA NBR IEC 60601-1, ACOMPANHA: UMIDIFICADOR AQUECIDO COM HEAD GEAR 4 PONTOS E FILTROS, APOIO DE TESTA DE SILICONE COM REGULAGEM, INCLUI: GARANTIA 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUAL OPERACIONAL E TREINAMENTO OPERACIONAL E Registro na Anvisa.